Załącznik nr 8

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. pkt. 2 SIWZ

Wyposażenie Laboratorium mikrobiologicznego

# A/ Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości  - minimalne wymagania techniczne

Nazwa oferowanego analizatora: ….........................

Nazwa producenta: ..................................

Rok produkcji: …...........................

| Opis wymaganych parametrów technicznych / niespełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty/ | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający dopuszcza analizator nowy lub używany, nie starszy niż 2 letni. Pełna automatyzacja wykonywania badań (dotyczy napełniania testów w obrębie aparatu, inkubacji, odczytu wyników i usuwania testów po zakończonym odczycie). Testy całkowicie szczelne po napełnieniu zawiesiną drobnoustrojów, bezpieczne dla użytkownika, bez możliwości rozlania lub wycieku materiału zakaźnego, niewymagające dodawania żadnych odczynników w celu otrzymania wyników końcowych. Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane. Fabrycznie nadrukowane kody kreskowe na testach identyfikacyjnych i antybiogramowych odczytywane czytnikiem kodów, dołączonym do zestawu. Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych przez logowanie do systemu. Pojemność aparatu: maksymalnie 30 miejsc pomiarowych. Ciężar do 80 kg Aparat wyposażony w zewnętrzny komputer, drukarkę, urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny drobnoustrojów oraz UPS ( o mocy dostosowanej do zaoferowanego aparatu). Oprogramowanie w systemie Windows. Interpretacja wyników przez zaawansowany system ekspertowy przedstawiona graficznie. Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności: HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSB, AmpC, KPC (do potwierdzenia wydrukiem z aparatu). Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności. |  |  |

| lp. | Opis parametrów technicznych / parametry oceniane | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator z oprogramowaniem umożliwiającym interpretację antybiogramów według nowych zasad EUCAST |  |
| 2. | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe szczelnie zamknięte po napełnieniu, bez możliwości ich otwarcia. |  |

# B/ Analizator do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych - wymagania techniczne

Nazwa oferowanego analizatora: …..........................

Nazwa producenta: ..................................

Rok produkcji: ….............................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych / niespełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty/ | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat spełniający wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych |  |  |
| 2 | Zamawiający dopuszcza analizator nowy lub używany, nie starszy niż 2 letni |  |  |
| 3 | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu. |  |  |
| 4 | Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych. Wymóg dołączenie atestów. |  |  |
| 5 | Aparat z oprogramowaniem dającym następujące możliwości: A/ wprowadzanie danych o pacjencie, takich jak; nazwisko, imię, B/ możliwość podglądu prób; krzywych przebiegu reakcji , prób dodatnich |  |  |
| 6 | Pojemność analizatora maksymalnie 60 miejsc. |  |  |
| 7 | Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące napięcie o mocy stosownie do zaoferowanego aparatu – UPS. |  |  |