Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

Nazwa aparatu: ….............................

Producent: ........................................

Typ: ..................................................

Model: ..............................................

Rok produkcji: ….............................

Wartość analizatora: ….........zł netto

Wartość analizatora: ............zł brutto

| Lp. | Nazwa parametru | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tak | Nie |
| 1 | Analizator nie starszy niż wyprodukowany w 2016 roku |  |  |
| 2 | Wydajność analizatora – nie mniej niż 60 oznaczeń/godz. w trybie CBC+5DIFF |  |  |
| 3 | Rozdział WBC na 5 populacji przy użyciu metody fluoroscencyjnej cytometrii przepływowej, bez barwienia cytochemicznego |  |  |
| 4 | Liniowość ( bez rozcieńczania) z pierwszego pobrania do min. WBC – do min. 400 tys./ µl, PLT – do min.. 5000 tys./ µl |  |  |
| 5 | Parametry wydawane na wyniku : WBC, 5 parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w # i % (neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty), ponadto: RBC,HGB, HCT,MCV, MCH,MCHC,MCHC,RDW,PLT.MPV, IG #% |  |  |
| 6 | Pomiar retikulocytów ( RET #%) podczas rutynowej pracy bez konieczności specjalnego przygotowania próbki |  |  |
| 7 | Oznaczenie parametrów (widoczne na wyniku) (RBC,WBC,MN,PMN) w płynach jam ciała ( w tym płynu mózgowo – rdzeniowego) bez konieczności dodatkowych odczynników |  |  |
| 8 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie |  |  |
| 9 | Sposób podawania próbki – manualny z otwartej probówki oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu systemów zamkniętych, na co najmniej 20 probówek |  |  |
| 10 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej |  |  |
| 11 | Archiwizacja danych w analizatorze ( bez dołączania komputera zewnętrznego) minimum 10000 wyników dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku |  |  |
| 12 | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia i porównania wyników wybranego pacjenta |  |  |
| 13 | Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli |  |  |
| 14 | Wewnątrz laboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z międzylaboratoryjną, bezpłatną ocena jakości |  |  |
| 15 | Współpraca z siecią komputerową ( dwukierunkowo) |  |  |
| 16 | Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym |  |  |
| 17 | Dodatkowy zewnętrzny monitor LCD min.19” |  |  |
| 18 | Drukarka laserowa |  |  |
| 19 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych w podajniku |  |  |
| 20 | Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres min. 30 minut |  |  |
| 21 | Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego serwis producencki na czas trwania umowy |  |  |
| 22 | Obsługa serwisowa w dni robocze 24 h. Naprawy będą dokonywane niezwłocznie w ciągu 48h w dni robocze pod warunkiem, że wykonawca zapewni analizator zastępczy na czas awarii. |  |  |
| 23 | Czas reakcji serwisu – maksimum 24 h od zgłoszenia |  |  |
| 24 | Włączenie na koszt wykonawcy dzierżawionego analizatora do systemu międzynarodowej internetowej kontroli jakości producenta analizatora, wyniki dostępne po wykonaniu badania |  |  |
| 25 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim |  |  |
| 26 | W ramach czynszu dzierżawnego przegląd aparatu raz w roku, inżynier serwisowy skontaktuje się z przedstawicielem Zamawiającego wcześniej, w celu ustalenia terminu przeglądu |  |  |
| 27 | Szkolenie pracowników laboratorium w obsłudze aparatu i interpretacji wyników i raz w roku przypominające |  |  |
| 28 | Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria itp. pochodzą od producenta oferowanego analizatora. |  |  |

| Opis parametrów technicznych / parametry oceniane | Punktacja |
| --- | --- |
| 1. Jeden materiał kontrolny do wszystkich parametrów krwi obwodowej | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 2. Minimalna objętość próbki poniżej 30 µl | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |